## Slide 1
面向 Vitis HLS 的
预算感知闭环修复与优化 Agent
FPT 2026 Track-A 项目成果汇报
康宋睿 · 曹忆璇 · 张容慧
循环迭代生成代码
Vitis 反馈闭环
证据驱动晋升
关键词：Action Schema · Budget Policy · CSim/Synth/CoSim · Bitwidth Optimization

## Slide 2
HLS 优化的难点：闭环取舍
传统流程的难点
• 功能正确不等于 RTL 结构正确 • Latency、资源与频率相互制约 • 综合与 CoSim 成本远高于静态分析 • 一次性生成缺少回退与证据链
系统必须同时回答
修改是否保持接口与功能？ 是否满足目标时钟和资源约束？ 是否值得消耗下一阶段工具预算？ 失败后如何回退并进入下一轮？
HLS搜索目标
Latency
Resource
Fmax
Pareto 取舍
CSim ：功能是否对
但无法证明 RTL 不死锁。
Synth ：结构是否可综合
得到 latency、II、资源与时钟估计。
CoSim ：RTL 是否真实可运行
有限 FIFO 背压、死锁只能在这里暴露。
我们的目标：让模型或规则每次只提出受约束动作，再由 Vitis 反馈闭环决定是否晋升，而不是直接相信一次性生成。

## Slide 3
Agent 工作流程：把每一次 HLS 修改放进可验证闭环
从任务输入到最终候选冻结，所有决策都由证据、预算和约束共同决定
任务约束 源码 / testbench
输入
Baseline CSim/Synth/CoSim
Context Builder 提取状态与证据
感知
Planner Rule / LLM
决策
Action Plan JSON Schema
决策
Candidate Sandbox 隔离补丁
执行
CSim
功能正确
1 credit
Synth
时序/资源
4 credits
CoSim
RTL结构
20 credits
Selector
Pareto + 约束
晋升/回退
未达标：带着诊断返回下一轮
预算控制
低成本 CSim 过滤候选，高成本 CoSim 只用于必要结构验证。
受约束修改
动作只作用于授权 kernel，保护顶层签名、头文件和 testbench。
证据链
每轮候选、动作、日志、指标和哈希都可追溯、可回退。
达标：最终候选冻结
输入
分级验证

## Slide 4
Agent 特点一：状态机驱动，而不是自由对话
CSIM_FAILED
功能错误 先修正确性
CORRECT_UNOPTIMIZED
正确但慢 进入性能优化
COSIM_FAILED
结构性失败 定位死锁/背压
OPTIMIZED
三阶段通过 冻结候选
状态指示下一步搜索空间
同一段代码在不同状态下可采取完全不同动作：功能错误先修 bug；正确未优化才考虑 pipeline/unroll/bitwidth。
动作为可校验 JSON
Action Schema 限定修改类型、目标文件、匹配次数和验证阶段；非法动作在进入工具前被拒绝。
证据指示结构化运行记录
每轮保存候选、action plan、Vitis 报告、指标、预算和 SHA-256，形成可追溯证据链。
实际项目中，Projection、Dot Product、Residual 分别覆盖了 CSIM_FAILED、CORRECT_UNOPTIMIZED、COSIM_FAILED 三种典型状态，并最终都进入可冻结候选。

## Slide 5
Agent 特点二：预算感知，让昂贵验证只发生在必要时
验证成本阶梯
CSim
1
cr
Synth
4
cr
CoSim
20
cr
从“能跑”到“值得晋升”的判断
G1
Correctness Gate
CSim 必须通过；失败候选不进入综合
G2
Feasibility Gate
Synth 解析 latency / II / Fmax / resources
G3
Structure Gate
CoSim 只对结构风险或最终候选运行
G4
Selection Gate
通过约束后再做 Pareto / 加速比 / 资源取舍
效果
避免“每个候选都CoSim”的高成本策略；也避免未验证候选被误晋升。
项目证据
Residual baseline 在 CoSim 中暴露 deadlock，证明 CSim PASS 并不等于 RTL PASS。
发布策略
候选最终冻结前必须有哈希、报告、验证阶段和选择理由。

## Slide 6
Rule / LLM Planner 决策机制
Current state
LLM Planner
Fast Action
Complex Reasoning
语法错误
接口错误
已知死锁模式
基础性能优化
CSD/CSE/MCM
位宽优化
循环优化探索
未知失败
复杂算术重构
Rule Planner
Rule coverage
Match confidence
输入
Task ambiguity
Remaining budget
Planner
输出
当前候选代码
静态代码分析结果
任务目标与硬约束
Vitis 验证结果
剩余预算
历史动作
action_plan.json

## Slide 7
优化知识库覆盖三个硬件层级，并由验证闭环兜底
吞吐 / 并行
Architecture
Pipeline、Unroll、Array Partition 与部分和归约，直接改变并行结构和吞吐。
DSP / 加法树
Arithmetic
CSD + MCM + CSE 把常量乘法转换为可共享的移位加减网络。
位宽 / 误差
Data Representation
范围传播、Guard Bits 与误差约束共同推导 ap_int / ap_fixed 位宽。
统一接受准则：静态分析只生成候选，最终接受仍由真实 CSim、综合和 CoSim 决定
因此插件可以扩展，但验证链路和证据链不变。

## Slide 8
CSD + MCM + CSE：构建共享的移位加法网络
FPGA常量乘法问题：
传统HLS:
DSP资源消耗
较长组合路径
CSD
CSE
MCM ：多常数乘法优化
目的：多常量乘法共享位移结构
CSE : 公共子表达式消除
生成节点过程中建立Hash表
二叉树中相同节点匹配&合并
原理 ：常量乘法先转为稀疏移位加法，再跨多个常量共享公共子式，降低乘法器和重复加法网络。
替代方案：移位+相加
例： y= x * 13
y = x * 16 – x * 4 + x
y= (x<<4) – (x<<2) + x
CSD唯一性定理：
任意两个相邻的数字位不能同时为非零
CSD+CSE+MCM 实现流程
共享 ：t = x +- (x ≪ a)
MCM
表达式解析
IP节点化
常量乘法检测
CSD编码
MCM共享图
CSE合并
代码生成
建模为共享移位加法图
复用公共节点减少硬件资源
Richard I. Hartley, “Subexpression Sharing in Filters Using Canonic Signed Digit Multipliers” IEEE member , 1996

## Slide 9
位宽优化：缩减内部数据通路
数据流分析
C/C++ expression
面对有符号常量：
误差约束
根据加法、乘法自动推断比特范围，避免溢出
安全边界
UNKNOWN范围保持原类型；不改顶层接口；候选必须请求CSim+Synth+CoSim。
当前成果
位宽插件已合并到Agent动作体系，数值回归通过并进入离线门禁。
汇报口径
Python数值模型不等同于RTL CoSim；硬件结果需由Vitis三阶段验证。
AST / IR
Range Analysis
Variable Interval
位宽推导
Guard Bit
核心替换
Int:
Float & Double:
ap_int<W>
ap_fixed<W,I>
CSim
Synth
CoSim
测量 confidence
只有置信度达到一定程度才会进行位宽优化
置信度估计

## Slide 10
三类公开任务证明：闭环能修、能快、也能避免死锁
功能修复
Projection
补回第三个顶点 z₂ 深度项。
CSim FAIL → PASS
Synth PASS
CoSim PASS
性能优化
Dot Product
优化来源、数组划分、展开与流水。
1027 → 89 cycles
II = 1
11.54×
结构修复
Residual
双 stream 交替写入，消除有限 FIFO 背压死锁。
CoSim deadlock → PASS
135 → 68 cycles
1.99×
三项任务分别覆盖功能错误、性能瓶颈和结构性死锁，说明闭环不仅能修 bug，也能做可验证优化。

## Slide 11
性能任务在满足时序的前提下显著降低延迟
11.54×
Dot Product 加速
1027 → 89 cycles
1.99×
Residual 加速
135 → 68 cycles
>315MHz
最终 Fmax
均高于100MHz要求
Latency cycles：Baseline vs Final
1027
89
Dot Product
135
68
Residual
Baseline
Final
Projection 是功能修复，基线 CSim 失败，因此不计算加速比；性能图只比较有基线延迟的任务。
Baseline
Final

## Slide 12
大模型实验结果：Hybrid 让 LLM 进入可验证 HLS 搜索
3 个模型 × 3 类任务 × 3 次重复；模型只做动作/参数选择，候选仍由 CSim / Synth / CoSim 证据决定
27
真实 API + Vitis 运行 完整 3×3×3；全部有证据索引
23/27
端到端目标达成 另有 26/27 完整验证通过
0/3 → 6/9
DotProduct 目标达成 LLM-only 到 Hybrid；性能优化显著改善
280k
Provider tokens 全部入账 不扣除缓存命中；与工具 credits 分开统计
成功率矩阵：Qwen3.5 的 DotProduct 候选通过完整验证但未达性能目标；DeepSeek 的一次 Residual 归为工具验证失败。
性能视角：DeepSeek 与 Qwen3.6 在 DotProduct 三次重复中均稳定产生 70-cycle 候选，SHA 一致。
汇报口径：Hybrid 不是替代验证链，而是把通用硬件模式和宏动作空间交给 LLM 选择；最终接受仍由独立 CSim / Synth / CoSim 与 best-so-far 机制决定。
Source: reports/pilot02_formal_r3 · reports/experimental_release/figures

## Slide 13
工程化让每次修改可追踪，也明确不夸大验证边界
预算与验证
CSim / Synth / CoSim 1 / 4 / 20 Credits 未通过候选不晋升
受约束修改
Action Schema · 签名保护 固定头文件与 testbench 每轮独立目录
可复现发布
Docker 控制层 · Mock回归 SHA-256 · Manifest Audit · Precheck
边界透明
真实 LLM：已完成 Linux Vitis Docker：待验证 物理 U55C 上板：未声明
模型调用可观测：Token、缓存与重试全部入账
DeepSeek 调试阶段已记录 provider usage；一次请求中 2560/2652 prompt tokens 命中服务端前缀缓存。正式评测仍以总Token、缓存Token和未缓存Token分别报告。
位宽插件边界：数值回归不是RTL证据
1005个定点数值用例通过，用于证明候选安全性；最终是否接受仍由 Vitis CSim、Synth、CoSim 决定。
工程化价值：候选、动作、哈希、报告和验证状态共同构成可回退、可复核的证据链。

## Slide 14
让每一次 HLS 修改
可验证、可审计、可复现
闭环诊断—规划—验证
不是一次性重写，而是证据驱动迭代。
硬件知识库驱动优化
架构、算术、位宽三层共同作用。
3/3公开任务三阶段通过
CSim、Synth、Verilog CoSim 形成闭环证据。
完成三模型真实评测，并将 Token、缓存命中、成功率和硬件指标一并纳入最终报告。

## Slide 15
面向 Vitis HLS 的
预算感知闭环修复与优化 Agent
FPT 2026 Track-A 项目成果汇报
康宋睿 · 曹忆璇 · 张容慧
关键词：Action Schema · Budget Policy · CSim/Synth/CoSim · Bitwidth Optimization
谢谢聆听